УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «АТЭК»

______________________ А.А.Гуревич

«_____» ____________________2015г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту фасада здания котельной,

инв.№0001101

- Полное наименование заказчика: Закрытое акционерное общество «АТЭК»

- Основание для проведения работ:  Адресная программа требуемых капитальных и текущих ремонтов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения на 2015 год.

- Цель и исходные данные: приведение качества услуг по теплоснабжению в соответствии с действующим законодательством и нормативными требованиями.

  - Провести ремонт фасада здания котельной

1. Общая характеристика объекта

1.1. Тип здания: нежилое,

период постройки здания – 1953г.

1.2. Этажность здания: 4-х этажное

1.3. Площадь фасада: 980 кв. м.

1.4. Наружные стены: шлакоблочные

1.5. Существующая отделка фасада:

- штукатурка цементно-песчаным или сложным раствором, толщиной 15-30 мм.

1.6. Проёмы оконные: пластиковые

1.7. Юридический статус здания: собственность

2. Общая характеристика работ

2.1. Отбивка слабо держащейся штукатурки со стен. 210 м2.

2.2. Вырубка кровельного наплавляемого покрытия, демонтаж карнизных свесов, костылей, закладных 41 м.п.

2.3. Прохождение стены антибактериальными химическими составами (анти плесень) = 980 м2.

2.4. Прохождение оконных и дверных откосов  антибактериальными химическими составами (анти плесень) = 206 м.п.

2.5. Ремонт и перекладка карнизных свесов на трёх уровнях в 7 кирпичей = 138 м.п.

2.6. Ремонт откосов оконных и дверных  206 м.п. (отбивка, грунтовка, шпатлёвка, штукатурка.)

2.7. Ремонт стены, грунтовка, заделка трещин, восстановление штукатурки 418 м2., по сетке.

2.8. Устройство подсистемы металлического каркаса из профиля 980 м2.

2.9. Монтаж  профильного листа С-8 = 980 м2.

2.10. Монтаж нащельников по периметру оконных и дверных заполнений из профлиста на металлический каркас = 206 м.п.

2.11. Установка закладных под костыли, костылей, карнизных свесов =  41 м.п.

2.12. Устройство наплавляемой кровли в два слоя материалами Унифлекс ХПП. ЭКП. = 41 м.п.

2.13. Установка металлических коробов с зашивкой карнизов с устройством подсистемы. = 138 м.п.

2.14. Очистка от ржавчины металлических конструкций наружных лестниц 3-го типа = 125 м2.

2.15. Грунтовка металлических конструкций наружных лестниц 3-го типа = 125 м2.

2.16. Покраска металлических конструкций наружных лестниц 3-го типа = 125 м2.

2.17. Демонтаж неэксплуатируемых металлических конструкций на фасаде = 0,9 тонны.

2.18. Очистка от ржавчины металлических поддерживающих конструкций труб = 37 м2.

2.19. Грунтовка металлических поддерживающих конструкций труб = 37 м2.

2.20. Покраска металлических поддерживающих конструкций труб = 37 м2.

2.21. Устройство подсистемы металлического каркаса из профиля на выходе дымовой

трубы = 43 м2.

2.22. Монтаж  профильного листа Н-35 на выходе дымовой трубы = 43 м2.

2.23. Уборка и вывоз строительного мусора = 11,6 тонны.

3. Содержание работ и общие требования

3.1. Работы по ремонту фасада осуществляются в полном соответствии с действующими нормативными требованиями, условиями договора строительного подряда на ремонт фасада, требованиями настоящего Технического задания и паспортом «Колористическое решение, материалы и технология производства работ» в части требований, не установленных Техническим заданием.

3.2. Работы по ремонту фасада осуществляются в условиях действующего задания без прекращения производственного процесса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе котельной или представлять угрозу жизни и здоровью людям, а так же не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. Выполнение работ, в ходе которых возможно существенное превышение уровня шума и вибрации, согласовывается с Заказчиком в каждом конкретном случае. При выполнении работ использовать подвесные люльки, всвязи с технологической невозможностью установки лесов.

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

4.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными договором на ремонт фасада, настоящим Техническим заданием, законодательства Российской Федерации.

4.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Исполнителем, условиям договора строительного подряда на ремонт фасада и требованиям Технического задания, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции.

4.3. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

4.4. Исполнитель обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания  сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

4.5. В случае, когда работа выполнена Исполнителем с отступлением от условий договора строительного подряда на ремонт фасада ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4.6. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

5. Требования к качеству и техническим характеристикам материалов,

используемых при выполнении работ

5.1. Материалы предоставляет подрядчик. Вид и количество материала предварительно согласовывается с Заказчиком.

5.2. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к такой продукции законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество, санитарно – эпидемиологическое заключение, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости).

5.3. Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям, установленным в паспорте «Колористическое решение, материалы и технология производства работ», и требованиям к качеству, характеристикам потребительских свойств материалов.

5.4. Все применяемые материалы должны быть новыми и не бывшими в употреблении.

6. Требования к безопасности работ

6.1. Исполнитель при производстве работ должен выполнять требования СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, правила пожарной и технической безопасности, а так же соблюдать экологические мероприятия в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

7. Требования к качеству и результатам работ

7.1. Все ремонтные работы должны быть выполнены с момента заключения договора в полном объёме в соответствии с условиями договора и требованиями настоящего Технического задания.

7.2. Качество ремонтных работ должно соответствовать технологическим требованиям при выполнении всех видов работ

7.3. Все ремонтные работы должны быть выполнены в полном соответствии с действующими нормативными требованиями и техническими условиями, с условиями договора строительного подряда на ремонт фасада, требованиями настоящего Технического задания и паспортом «Колористическое решение, материалы и технология производства работ» в части требований, не установленных Техническим заданием.

7.4. По окончании работ Исполнитель своими силами и средствами обеспечивает очистку территории от мусора, вывоз мусора, неиспользованных материалов до назначенной даты приёмки выполненных работ.

7.5. Оборудование, машины, механизмы, временных сооружений использовавшиеся в при выполнении работ, должно быть вывезено силами и средствами Исполнителя в течение 5 (пяти) дней со дня подписания обеими сторонами акта выполненных работ.

8. Технико-экономическое обоснование:  дефектная ведомость

9. Сроки работ: 45 календарных дней с момента подписания договора.

Технический директор ЗАО «АТЭК»                                                        Лесников М.А.