УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ЗАО «АТЭК»

______________________ А.А.Гуревич

«___» ____________ 2015г.

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту пожарного гидранта №8,

инв. №0000195

- Полное наименование Заказчика:

Закрытое акционерное общество «АТЭК»

- Основание для проведения работ:

Адресная программа требуемых капитальных и текущих ремонтов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения на 2015 год.

- Исходные данные:

3.1. Провести разборку существующего колодца с демонтажём пожарного гидранта установленного на магистральном водопроводе Ду150.

3.2. Провести установку нового комплекта колодца Ø2 метра

3.3. Установить тройник 150*150*100 на магистральный водопровод посредством двух муфт.

3.4. Установить задвижку Ду100 с отводом Ду100  90˚ после задвижки.

3.5. Установить новый пожарный гидрант (высоту гидранта выбрать после монтажа колодца).

4. Материалы предоставляет Подрядчик. Вид и количество материала предварительно согласовывается с Заказчиком.

5. Основные технические требования к работе, объёму и качеству работ:

5.1. Исполнитель должен иметь регистрацию в СРО с допуском к выполнению данных работ.

5.2. Работы выполнять обученным персоналом, оснащённым спецодеждой и инструментом.

5.3. Исполнитель должен иметь спецтенику для производства работ.

5.4. Работы выполняются согласно строительных норм и правил и др.нормативных документов.

5.5. Работы выполняются с минимальными сроками отключения холодного водоснабжения абонентов.

6. Технико-экономическое обоснование: дефектная ведомость

7. Срок выполнения работ: 14 календарных дней

8. Срок проведения работ: ноябрь-декабрь 2015г.

Технический директор ЗАО «АТЭК»                                                      Лесников М.А.