УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  ЗАО «АТЭК»

_______________ Гуревич А.А.

«___»  ______________ 2015г.

Техническое задание

на выполнение работ по перекладке кабельных линий 6кВ ТП-3, инв.№0001105

и ремонту ливневой канализации с восстановлением асфальтового покрытия

| п/п | Наименование работ | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объект | ТП - 3 |
| 2. | Вид строительства | Выполнение работ по перекладке кабельных линий 6кВ ТП-3, инв. №0001105, с восстановлением асфальтового покрытия. |
| 3. | Заказчик | ЗАО «АТЭК» |
| 4. | Исполнитель | Подрядная организация |
| 5. | Документация, передаваемая Заказчиком Исполнителю | Настоящее Техническое задание |
| 6. | Документация, передаваемая Исполнителем Заказчику | Исполнительная документация |
| 7. | Общие требования | Перечень работ: Перекладка силовых кабелей 6 кВ – 560 м. Монтаж кабельных вставок АСБ 3*240 – 6*20м Монтаж соединительных муфт - 18шт. Обустройство прилегающей территории – 230 м2 2.1. Выбор грунта вручную – 55 м3 экскаватором - 110 м3 2.2. Устройство подстилающих слоёв: геотекстиль – 230 м2 песок – 90 м3 щебень 20/40 -41 м3 щебень 40/70 – 50 м3 2.3. Уплотнение подстилающих слоёв механическим способом через каждые 50мм. - 230 м2 2.4. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 9 см. – 230 м2 2.5. Устройство ограждения из бордюрного камня Бр.100. 30.15. на бетонном основании – 80м.п 3. Устройство водоотведения: 3.1. Устройство ливневой канализации. 3.2. Устройство ливнёвого приёмного колодца – 4 шт. 3.3. Устройство ввода в ливнёвый колодец – 4 шт. 4. Вывоз и утилизация мусора и грунта – 320 м3 5. Выдача исполнительной документации. 6. Срок выполнения работ – 14 календарных дней |
| 8. | Требования к квалификации Подрядчика | Персонал Подрядчика должен иметь соответствующие группы по электробезопасности, необходимые для выполнения данного вида работ в электроустановках. С предоставлением копий подтверждающих документов действительных на время проведения работ. |

Составил:

Главный энергетик ЗАО «АТЭК»:                                        		Труфанов А. Н.

Согласовал:

Технический директор ЗАО «АТЭК»                                 	  	Лесников М. А.